## Slide 1
基于选择性目标区域覆盖的有向传感器网络内的高效目标跟踪
汇报小组：第七组
组员：支琛、孙剑、沈正圆、沈雷钊、张雄波

## Slide 2
Content
相关工作-------------------孙剑
1
模型介绍-------------------张雄波
2
算法分析-------------------沈雷钊
3
对比算法-------------------沈正圆
4
性能分析+总结-----------支琛
5

## Slide 3
PART ONE
1
相关工作

## Slide 4
DSN中的覆盖范围和
生命周期最大化
目标跟踪和
WSN中的卡尔曼滤波器
目标跟踪的能效
1
2
3
研究目的

## Slide 5
基于目标的覆盖增强
延长网络生命周期
基于区域的覆盖增强
。
1.1.1 定向传感器网络覆盖问题综述 ----On coverage issues in directional sensor networks: A survey
保证连通的覆盖增强
考虑到DSN的覆盖范围和网络寿命，指出了可旋转性和移动性的优缺点。他们还提出了混合移动策略（HMS），其中他们以级联方式使用旋转性/移动性改进DSN中的覆盖。
Notes: 本文中提出四种现有的已做的方法

## Slide 6
提出了一种有效的启发式算法用于确定R&D传感器的位置和旋转时间表。
最小的磁盘区域，并将合适的R&D传感器放在这些磁盘区域上。
1.1.2 Deploying R&D sensors to monitor heterogeneous objects and accomplish temporal coverage-部署R&D传感器监控异构对象并完成时间覆盖
减少网络部署成本
Notes: 1．搜索策略 2）目的——手段分析 3）爬山法 4）逆向推理法 5）类似法

## Slide 7
1.2.1 基于拍卖的无线传感器网络目标跟踪自适应传感器激活算法
提出了传感器聚类的概念，同时每个聚类都有一个CH(Cluster Head)，CH的选择对于能耗的影响比较大，本文中提出了一种基于拍卖的方式，CH会发送一个拍卖消息给那些节点，bid最大的被选择成为下一个CH，其他合适的传感器作为一个新的聚类。
只有在聚类中的传感器是被激活的，其他的都处于休眠状态。
Notes: 定位方法采用三角定位

## Slide 8
1.2.2 基于EKF的水下纯方位目标跟踪双阵列跟踪算法-卡尔曼滤波器
=
=
=
协方差矩阵
背景知识
Notes: X向量表示物体的状态信息，包括一个位置p和速度v
最有估计值
X向量表示物体的状态信息，包括一个位置p和速度v
𝑥 ̂表示最有估计值

## Slide 9
1.2.2 基于EKF的水下纯方位目标跟踪双阵列跟踪算法-卡尔曼滤波器
新的最优估计是根据上一最优估计预测得到的，并加上已知外部控制量的修正。 而新的不确定性由上一不确定性预测得到，并加上外部环境的干扰.
预测未来
Notes: X向量表示物体的状态信息，包括一个位置p和速度v
最有估计值
X向量表示物体的状态信息，包括一个位置p和速度v
𝑥 ̂表示最有估计值

## Slide 10
1.2.2 基于EKF的水下纯方位目标跟踪双阵列跟踪算法-卡尔曼滤波器
修正当下
预测值
测量值
同时左乘的逆，式二右乘逆
传感器读取的数据的单位和尺度有可能与我们要跟踪的状态的单位和尺度不一样
Notes: X向量表示物体的状态信息，包括一个位置p和速度v
最有估计值
X向量表示物体的状态信息，包括一个位置p和速度v
𝑥 ̂表示最有估计值

## Slide 11
1.2.2 基于EKF的水下纯方位目标跟踪双阵列跟踪算法-卡尔曼滤波器
Notes: X向量表示物体的状态信息，包括一个位置p和速度v
最有估计值
X向量表示物体的状态信息，包括一个位置p和速度v
𝑥 ̂表示最有估计值

## Slide 12
1.3.1 无线传感器网络中能量质量目标跟踪协议的设计与实现
01.RARE-Area
通过监控数据质量，这种方法决定了用于目标跟踪所需要用到的传感器节点
02.RARE-NODE
计算需要传送到聚类中的传感器数据。
主要目标：通过使用最小的传感器集合来用于目标跟踪；减少发往聚类头的数据量

## Slide 13
PART TWO
2
模型介绍

## Slide 14
静态传感器节点
部署后：定向，不可移动
部署时：可360°旋转
有限的视角
有限的感应范围
轴承
与汇聚节点通信
活动状态和睡眠状态
定向传感器网络

## Slide 15
SC=SA=γ （1）
Θ=α-β （2）
DC=SA*sinθ=δy （3）
SD=SA*cosθ=δx （4）
Point A ：Ax=Sx – δx
Ay=Sy + δy （5）
Point B ：Bx=Sx
By=Sy + δy （6）
Point C ：Cx=Sx + δx
Cy=Sy + δy （7）
AoV : （α-β，α+β） （8）
定向传感器节点参数

## Slide 16
本文中的符号及其含义

## Slide 17
传感器节点部署策略
确定性有序节 点部署
随机节点部署
策略对比

## Slide 18
方向已知
距离相同
用二维网格表示传感器区域
调整网格 -> 产生更多的覆盖集
->网络寿命最大化
不足：
成本，耐久性，应用程序的严格要求
部署耗时长
确定性有序节点部署

## Slide 19
随机分布
密集
汇聚节点 -> 方向及位置
部署省时
随机节点部署

## Slide 20
PART THREE
3
算法分析

## Slide 21
传感器分组
将传感器节点分为3组，每组有不同的功能。
有序传感器部署
提出确定有序传感器节点的部署策略
随机传感器部署
提出随机传感器节点的部署策略
确定目标位置
确定目标位置所需的传感器节点
提出的算法
扩展卡尔曼
根据观测结果确定目标当前位置

## Slide 22
边界线传感器节点
用于在监测到目标时警告系统
边界传感器节点
用于了解激活内部传感器的适当时间
传感器分组
内部传感器节点
在移动目标经过监视区域时跟踪目标

## Slide 23
第一步
在传感器区域左下角开始，放置节点S0，使其α=90，再用δx放置第二个节点S2，循环至右边界。
第二步
根据δy选择上排，以S0位基础，放置S1。S1与S0具有相同的x坐标,然后使其α=270。循环至右边界。
第三步
以S1位基础，使用δx的一半，放置下一个节点S6，使其α=90，循环填充整个传感器区域。
确定有序传感器节点部署策略

## Slide 24
在随机节点的部署中，与先前的策略相同，我们首先确定向上和向下的传感器节点所需的坐标，然后在可用的随机节点中搜索到所需位置有最小欧几里得距离和足够能量的节点。然后将他们旋转至和确定有序节点相同的方向。
随机传感器节点部署策略
为了找到最佳传感器节点，需要定义一个可接受的偏差。用户可以通过更改该此值来控制到所需位置的最大距离。这种偏差是非常重要的，因为选择高或者低偏差率会导致最终覆盖率不合适。

## Slide 25
确定准确的目标位置估计所需的传感器节点
虽然传感器节点可以测量轴承，但这些测量结果易受噪声影响。由于噪音可以认为是N（0,σ2 υ ），所以测量误差“ υi”可以认为是在一个确定的范围。
图10显示了初始目标位置估计（ITPE），可接受目标区域（ATA）和应用程序定义区域（AA）。将AA定义为最终估算目标的区域。为了确定理想的目标区域，还定义了系数λ（我们通常认为λ =0.9）来提高我们提出的算法的可靠性。

## Slide 26
确定准确的目标位置估计所需的传感器节点
如果P (ABER) > 0.99，那么ABER可以近似的认为
我们可以基于ATA和节点与目标位置的主要估计之间的相对距离来计算ABER。
对于(−ABER/2) <υ i < (ABER/2),的概率，我们可以用P(ABER)进行计算。

## Slide 27
确定准确的目标位置估计所需的传感器节点
考虑到多个传感器节点的测量结果，我们计算它们的平均值。用新的变量 来表示。当 满足公式时，我们就可以认为P (ABER) > 0.99。也就是说测量误差的角度将小于ABER的值。

## Slide 28
用于目标位置估计的扩展卡尔曼滤波
X矢量代表目标当前位置的状态信息。K,K+1表示快照。Z为观测节点观测结果，H为预测状态尺度与观测尺度的映射关系。 η为观测时的噪声。

## Slide 29
用于目标位置估计的扩展卡尔曼滤波
为了克服在目标跟踪过程中的目标丢失这种挑战，我们考虑了2点
1.在前面提出的对确定有序传感器节点和随机传感器节点部署中对目标范围的覆盖，保证目标可以总是在传感器能感知到的范围。
2.所有的传感器节点的观测结果被批量提供给卡尔曼滤波器，也就是说所有的数据都参与了计算。
所以如果存在一部分路径无法被传感器节点看到，则可以通过当前目标位置和行进路线信息来估计目标的合适位置。

## Slide 30
PART FOUR
4
对比算法

## Slide 31
对比算法
1.遗传算法（genetic algorithm）
原文来源:Singh A , André Rossi. A Genetic Algorithm Based Exact Approach for Lifetime Maximization of Directional Sensor Networks[J]. Ad Hoc Networks, 2013, 11(3):1006-1021.
中文：基于遗传算法的方向传感器网络寿命最大化精确方法
Notes: 作者使用这篇论文中的遗传算法做了1个对比实验，这篇论文使用遗传算法解决方向传感器寿命最大化精确的问题。
实际上是一个优化问题使用遗传算法来求解。

## Slide 32
对比算法
1.遗传算法（genetic algorithm）
问题描述：一个简单方向传感器网络，共有9个传感器，4个目标，每个传感器有一个单元时间的电。在覆盖到所有目标的基础上，使网络的寿命最长
Notes: 他引用的这篇论文的问题跟本文不太一样，问题描述如下

## Slide 33
对比算法
目标函数：
1.最大化传感器网络的使用寿命
约束条件：
2.所有节点的电量限制
3.在每次覆盖中每个传感器至少有一个工作方向
4.每个目标至少被一个传感器覆盖
5.每次覆盖中最多被激活的传感器为m
6.如果传感器的工作方向没有覆盖到目标，那么在这次覆盖中传感器不应被激活
7和8.约束变量的非负性
1.遗传算法（genetic algorithm）
Notes: 他引用的这篇论文的问题跟本文不太一样，问题描述如下

## Slide 34
对比算法
得出的解如图所示，每张图片代表了一个时间节点中的覆盖方案和持续的时间。最终得出了2.25单位寿命的最优解决方案。
1.遗传算法（genetic algorithm）
Notes: 如何使用遗传算法应用于本文的单目标跟踪，作者没说，我们也不知道

## Slide 35
对比算法
2.随机游走
随机游走（random walk）是一个随机过程，其包括采取一系列连续随机步长（random step）。在数学上，表示连续随机步长 的总和，那么 形成随机游走
其中 是服从随机分布的随机步长。这个关系也可以写成一个递归公式：
这意味着下一状态 将仅取决于当前存在的状态 以及从当前状态到下一状态的运动或转移 。

## Slide 36
对比算法
2.随机游走
考虑一个场景：一个醉汉走在街上，每走一步都可以随意前进或后退。这形成了一维的随机游走。如果这个醉汉在足球场上行走，他可以随意向任何方向行走，这就变成了二维随机游走。从数学角度讲，随机游走由下式给出：
其中 是 t 时的位置或状态， 是具有已知分布的步长或随机变量。如果步长或跳跃是在 d 维空间进行，那么之前讨论的随机游走就变成了高维随机游走。另外，没有理由要固定步长。事实上，步长也可以根据已知分布而变化。
Notes: 步长服从高斯分布，那么随游走就是化学中的布朗运动。

## Slide 37
对比算法
2.随机游走
醉汉随机游走模拟
Notes: 如图所示，二维随机游走模拟。横轴纵轴为醉汉在空间中的位置。总得来说杂乱无序。
作者主要用随机游走算法根据上一个观察位置预测目标的下一个位置。
作者用该算法与EKF做对比，个人认为没有什么意义。下面有请支琛为大家讲解一下本论文的性能分析。

## Slide 38
PART ONE
5
性能分析

## Slide 39
5.1 确定节点部署策略的结果
（1）传感器节点的感应范围和感应角度极大地影响了完全覆盖所需的节点数量。
（2）扩大感应角度并不总是导致更少的传感器节点。
图5.1 确定节点部署条件下，完成100%覆盖率所需的最少传感器数量

## Slide 40
5.2.1 随机节点部署策略的结果
图5.2 当传感器检测距离为30、检测角度为30°时，随机节点部署条件下的结果
S：随机节点的数量
Used：随机节点中被激活感应区域的百分比
AVG：激活的传感器中可接受偏差值的平均值
COVER：覆盖范围中只有一个传感器的百分比
Rate：可接受的偏差值

## Slide 41
5.2.2 随机节点部署策略的结果
（1）当可接受的偏差值（Rate）过小，即使激活所有的传感器节点，我们也无法达到可接受的覆盖率。
（2）更多的随机节点将导致更小的节点使用率（Used），并且激活的传感器中偏差值的平均值（AVG）也会减小，这是因为随机节点密度的增加使得节点激活有更好的选择。（3）对于任何给定的随机节点数量，可接受的偏差值（Rate）存在一个值，若增加该值，其他数值都不会变得更好了。因为当可接受的偏差值（Rate）到达了这个临界点，所有的节点都是最优选择了，再增加也没有意义。
（4）在可接受的偏差值（Rate）未到达临界点时，更多的随机节点在相同的可接受偏差率（Rate）条件下，能有更高的面积覆盖。
图5.3

## Slide 42
5.2.3 随机节点部署策略的结果
图5.4 随机节点部署条件下，不同节点数量（S）的最大覆盖面积（COVER）所对应的最小可接受偏差率（Min）
（1）对于接近90%的覆盖率，可以部署5000个传感器节点，对应的最小可接受偏差率（Min）为14，使用43%（不到一半）的节点获得了92%的覆盖率，因此可能使用剩余57%的节点实现另一个适当的覆盖，即使用5000个随机节点获得两个可接受的覆盖范围。

## Slide 43
5.3 传感器节点的感应距离和角度对网络寿命的影响
图5.5 传感器感应角度对网络寿命的影响
图5.6 传感器感应距离对网络寿命的影响
当传感器节点具有更大的视角，提出的算法性能能得到较大的改善（视角为40°时略有反弹）
当传感器节点具有更大的感应距离，提出的算法性能能得到较大的改善

## Slide 44
5.4 本文提出算法与 遗传算法 的效率对比
遗传算法在区域面积较小时覆盖率较好，当区域面积逐渐增大，本文提出算法体现更好的性能。
图5.7 提出方法和遗传算法在不同区域面积下的覆盖率对比
图5.8 不同环境尺寸下，提出方法和遗传算法中传感器节点平均的剩余能量
本文提出算法可以用较少数量的传感器节点提供适当的面积覆盖。

## Slide 45
5.5 对目标位置估计算法的性能评估
图5.9 线性路径的估计结果与实际路线对比
图5.10 曲率路径的估计结果与实际路线对比

## Slide 46
5.6 目标位置估计算法 与 Random Walk 算法的误差对比
图5.11 线性路径中每个快照的估计误差
图5.12 曲率路径中每个快照的估计误差
可见，无论是线性路径或是曲率路径，本文提出的目标位置估计算法都能更准确和稳定地预测目标的位置

## Slide 47
PART ONE
6
总结

## Slide 48
总结
为了在定向传感器网络中进行精确的目标跟踪，本文采用EKF算法提出了一种新的整体算法。
（1）本文为传感器节点提供了一个可以最大化网络生命周期的分类。
（2）本文研究了如何使用传感器节点的子集分别对有序和随机节点部署方案进行彻底（100%）和近似彻底的覆盖，这可以进一步节省传感器节点的电量。
（3）确定了用于精确估计目标位置的最少需要的定向传感器节点。
（4）使用EKF以期望的精度估计目标位置。当传感器节点的尺寸和数量增加时，所提出的算法与遗传算法的比较分析在能量消耗和覆盖范围方面表现出更好的性能。
（5）使用MATLAB进行线性和非线性路径的仿真结果不仅证明了所提出的算法可以给出一个接近目标真实路径的估计，而且还表明EKF大大优于随机游走。

## Slide 49
THANKS FOR YOUR WATCHING
Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet, Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu, Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore Et Dolore Magna Aliqua.
Thank you